СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗУДИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ

20.06.2019                                     с. Зудилово                                                  № 24

О внесении изменений и дополнений в  решение Совета депутатов Зудиловского сельсовета от   07.02.2019  № 04 «Об утверждении правил землепользования и застройки  муниципального образования Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Устава муниципального образования Зудиловский сельсовет,     Совет депутатов    РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Зудиловского сельсовета от 07.02.2019 № 04 «Об утверждении правил землепользования и застройки  муниципального образования Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края»

следующие изменения:

- пункт 2 статьи 44  читать в следующей редакции:

«условно разрешенные виды и параметры использования земельных  участков и объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ З.У. И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Минимальная площадь ЗУ*- 0,04 га. Минимальный отступ от границы ЗУ в целях определения места допустимого размещения объекта: - от соседних земельных участков** -3м. -от красной линии улиц-5м, проездов -3м. Предельное количество надземных этажей, предельная высота– 2 эт. Максимальный процент застройки – 65%. *Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. ** С поправкой на санитарные нормы и противопожарные разрывы Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков оговорены в СП 19.13330.2011 актуализированная редакция СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СП 56.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 «Производственные | В случае, если ЗУ (его часть) и ОКС расположены в границах зон с особыми условиями использования территории либо в границах территорий особого регулирования градостроительной деятельности (согласно Карте зон с особыми условиями использования территории) использование ЗУ (его части) и ОКС осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и указанных в статье 53 настоящих Правил в соответствии с т.25. В границах данной территориальной зоны действуют следующие ЗОУИТ и территории особого регулирования градостроительной деятельности: - санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственного и производственного назначения; - придорожные полосы автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения общего пользования; - санитарный разрыв от железной дороги; - охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и санитарно-защитной полосы водопровода; - водоохранная зона, прибрежная защитная полоса (в том числе береговая полоса); - защитной зоны ОКН. |

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению.

Глава сельсовета                                                                            М.Р. Смолякова