Утверждена постановлением

Администрации Зудиловского сельсовета

Первомайского района Алтайского края

от  30.08.2018  № 164

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края

на 2018 – 2037 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018 – 2037 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 3. Генеральный план муниципального образования Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края. 4. Устав муниципального образования Зудиловский сельсовет |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Зудиловского сельсовета Первомайского района Алтайского края, 658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Школьная 68 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Зудиловского сельсовета Первомайского района Алтайского края, 658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Школьная 68 |
| Цель Программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. |
| Задачи Программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры; - создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - развитие, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков; - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; -отказ от твёрдого топлива; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); Снижения количества аварий системы водоснабжения. |
| Сроки реализации программы | 2018-2037 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования государственной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2037 годы» состоит из: федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | -планируются расходы на проведение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к экспертизе; - Строительство водозабора к югу от с.Зудилово; -Строительство очистных сооружений к северу от п. Ильича; - Строительство газовых котельных (ДК, музыкальная школа, средняя школа, детский сад, МКД, амбулатория) в с. Зудилово; - Строительство сетей водоснабжения, газоснабжения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Зудиловского сельсовета Первомайского района Алтайского края |

2.  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Муниципальное образование МО Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края наделен статусом сельского поселения законом Алтайского края от 02.12.2003 г. № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

МО Зудиловский сельсовет, образованное в составе Первомайского района Алтайского края, расположено в центральной части района. Связь с краевым центром и г. Новоалтайском осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-52 (Чуйский тракт) и по веткам Западно-Сибирской железной дороги (направления: Новосибирск–Барнаул, Новосибирск-Боровиха-Барнаул, Алтайская-Артышта).

Территория Зудиловского сельсовета на западе граничит с Боровихинским, на северо-западе с Сибирским, на севере с Первомайским, на северо-востоке с Сорочелоговским, на востоке с Логовским и на юго-востоке с Березовским сельсоветами Первомайского района, на юге с землями МО г. Новоалтайск и МО г. Барнаул.

Общая площадь МО Зудиловский сельсовет по графическому учету составляет  24149,9949 га.

Удаленность от краевого центра г. Барнаула до административного центра сельсовета составляет 33 км.

На территории МО Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края одной из значительных проблем является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. Решение данной проблемы необходимо для сохранения здоровья населения и, соответственно, для улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни. Для достижения этой цели необходимо решить комплекс задач по обеспечению соответствия санитарно-гигиеническим требованиям источников водоснабжения, по повышению эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий. Реконструкции имеющихся водопроводных сетей.

На сегодняшний день самые ранние водопроводные сети эксплуатируются с 1965-1966гг. и имеют износ 100%  в связи с чем значительной проблемой является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций ООО «Первомайские коммунальные системы».

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование предприятий. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры МО Зудиловский сельсовет следующее:

Электроснабжение

Потребители электрической энергии с. Зудилово, п. Ильича относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина, пылесос, телевизор и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1–3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, тепловым, вентиляционным и прочим электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.

Характеристика основных объектов электроснабжения МО

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Село Зудилово |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Зудиловская СОШ» | 1 учащийся | 375 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Первомайская детская музыкальная школа | 1 учащийся | 60 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| Детский сад | 1 место | 140 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| МУЗ «Первомайская ЦРБ» | посещений в смену | 100 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Аптека (2шт.) | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| Администрация Зудиловского сельсовета | м2 общей площади | 400 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Административное здание | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| ОАО «МРСК Сибири», ф-л «Алтайэнерго», Первомайское РЭС | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Дом культуры | 1 место | 100 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения | 12 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Отделение связи, отделение сбербанка | 1 рабочее место | 4 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| АТС | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Предприятия общественного питания | всего мест | 60 | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 450,0 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 315,5 | кВт/м2 торг.площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Парикмахерская (2 шт.) | 1 рабочее место | 9 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| База отдыха «Берендей» | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Лыжная база | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| ДОЛ «Орленок» | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| ЗАО «Сосновый бор» ООО «Платоновская усадьба» | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| ДОЛ «Космос» | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| ДОЛ «им.Смирнова» | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | ед.техники | 2 | --- | --- | 1-я | 0,8 |
| ОАО «Агропромэнерго» | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Цех по переработке мяса | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Пекарня СПК «Повалихинский» | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Животноводческий комплекс | голов КРС/свиней | 30/100 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| АЗС | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 3-х этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе, 27-квартирные | дом | 1 | кВт/квартиру | 1,8 | 3-я | 0,96 |
| 2-х этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе, - 4-квартирные; - 8-квартирные; - 12-квартирные; - 16-квартирные | дом дом дом дом | 1 2 1 2 | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру | 5,1 3,1 2,5 2,2 | 3-я 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 0,96 |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 1080 | кВт/дом | 6,0 | 3-я | 0,96 |
| Поселок Ильича |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| МОУ основная общеобразовательная школа | 1 учащийся | 47/ 120 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| ФАП | 1посещение в день | 10 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Сельский клуб | 1 место | 40 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения | 5,5 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Отделение связи | 1 рабочее место | 1 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади | 15,0 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 16,0 | кВт/м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| Овощехранилище | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Животноводческий комплекс | голов | 100 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 113 | кВт/дом | 6,0 | 3-я | 0,96 |

Система электроснабжения

Система электроснабжения МО Зудиловский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «МРСК Сибири», филиал «Алтайэнерго», «Северо-Восточные электрические сети», Первомайский РЭС.

Источником электроснабжения с. Зудилово является подстанция ПС-110/35/10 кВ № 46 «Пригородная» установленной мощностью 32000 кВА (два трансформатора по 16000 кВА). Загруженность подстанции № 46 составляет 30 %. Количество отпускаемой электроэнергии составляет 171,3 тыс. кВт.час в сутки.

Источником электроснабжения п. Ильича является подстанция ПС-35/10 кВ № 26 «Оросительная-3» установленной мощностью 1600 кВА (один трансформатор). Загруженность подстанции № 26 составляет 9 %. Количество отпускаемой электроэнергии составляет 3 тыс. кВт.час в сутки.

Резерв мощности подстанции № 46 и подстанции № 26 позволяет подключение новых объектов и увеличение мощности существующих. Процент физического износа оборудования подстанций незначителен.

По территории МО Зудиловский сельсовет проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-110 кВ, ЛЭП-35 кВ, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/35/10кВ №46 «Пригородная» и ПС-35/10кВ №26 «Оросительная-3» осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередач 10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

ВЛ-10 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением 35 и 50 мм2 и неизолированным сталеалюминевым проводом АС сечением 35, 50 и 70 мм2. ВЛ-0,4 кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 50 мм2.

Общая протяженность воздушных линий электропередач 10 кВ составляет:

– с. Зудилово – 23,32 км;

– п. Ильича – 2,83 км.

Состояние сетей удовлетворительное.

На территории с. Зудилово расположены 35 действующих КТП-10/0,4 кВ; на территории п. Ильича – 4 КТП-10/0,4 кВ. Мощность трансформаторов КТП-10/0,4 кВ – от 25 кВА до 630 кВА. Загруженность КТП составляет в среднем 60–70 %. Средний процент износа оборудования КТП равен 78 %.

На территории с. Зудилово расположены 3 ДЭС мощностью 10, 100 и 100 кВт.

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ МО

| № п/п | Наименование | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА | Потребители электроэнергии | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Зудилово |  |  |  |
| 1 | КТП-46-0-1 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 2 | ЗТП-46-0-2 | 1х160 | Быт | СВЭС |
| 3 | ЗТП-46-7-1 | 1х400 | Хознужды | СВЭС |
| 4 | ЗТП-46-7-2 | 1х160 | Быт | СВЭС |
| 5 | КТП-46-12-1 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 6 | КТП-46-12-4 | 1х63 | Быт | СВЭС |
| 7 | КТП-46-12-5 | 1х160 | Быт, магазин | СВЭС |
| 8 | ЗТП-46-12-6 | 1х630 | Быт, ДК | СВЭС |
| 9 | ЗТП-46-12-7 | 1х630 | МТМ, котельная | СВЭС |
| 10 | КТП-46-12-9 | 1х630 | АТС, котельная | СВЭС |
| 11 | КТП-46-12-10 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 12 | КТП-46-13-1 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 13 | КТП-46-13-2 | 1х160 | Быт | СВЭС |
| 14 | КТП-46-13-3 | 1х160 | Школа | СВЭС |
| 15 | КТП-46-13-4 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 16 | КТП-46-13-5 | 1х160 | Быт | СВЭС |
| 17 | КТП-46-13-7 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 18 | КТП-46-13-8 | 1х160 | Быт | СВЭС |
| 19 | КТП-46-13-9 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 20 | ЗТП-46-13-10 | 1х160 | Агропромэнерго | СВЭС |
| 21 | КТП-46-13-11 | 1х100 | Хознужды | СВЭС |
| 22 | КТП-46-13-12 | 1х160 | Садоводство ЖД | СВЭС |
| 23 | КТП-46-13-13 | 1х160 | Быт | СВЭС |
| 24 | КТП-46-14-1 | 1х160 | Быт | СВЭС |
| 25 | КТП-46-14-2 | 1х400 | Школа | СВЭС |
| 26 | КТП-46-14-3 | 1х160 | Быт | СВЭС |
| 27 | КТП-46-20-1 | 1х160 | Хознужды | СВЭС |
| 28 | КТП-46-7-3 | 1х630 | Восхозавод | Потребитель |
| 29 | КТП-46-13-6 | 1х160 | ДОЛ "Рассвет" | Потребитель |
| 30 | КТП-46-14-4 | 1х400 | ДОЛ "Космос" | Потребитель |
| 31 | КТП-46-14-5 | 1х400 | Санаторий "Сосновый бор" | Потребитель |
| 32 | КТП-46-14-6 | 1х160 | ДОЛ "Орленок" | Потребитель |
| 33 | КТП-46-14-7 | 1х400 | Садоводство "Сосняк" | Потребитель |
| 34 | КТП-46-14-8 | 1х400 | Садоводство "Монолит" | Потребитель |
| 35 | КТП-46-14-9 | 1х25 | АЗС | Потребитель |
|  | п. Ильича |  |  |  |
| 1 | КТП-26-2-6 | 1х400 | Быт | СВЭС |
| 2 | КТП-26-2-7 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 3 | КТП-26-2-8 | 1х100 | Быт | СВЭС |
| 4 | КТП-26-2-9 | 1х250 | Быт | СВЭС |

1) Существующая система электроснабжения МО Зудиловский сельсовет централизованная, обладает достаточной надежностью и гибкостью. Резерв мощности позволяет подключение планируемых объектов согласно генерального плана МО Зудиловский сельсовет на расчетный период до 2032 года.

2) Техническое состояние ПС-110/35/10 кВ № 46 «Пригородная» и ПС-35/10 кВ № 26 «Оросительная-3» удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

3) Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций с. Зудилово и п. Ильича имеет значительную степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

4) Применяемые в существующих сетях ВЛ-10 кВ провод марки А сечением 35 и 50 мм2 и провод АС сечением 35 мм2 не соответствуют требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению алюминиевых проводников ВЛ-10 кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду и III района по ветру (ПУЭ, табл. 2.5.5.). В связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10 кВ провода марок А и АС указанных сечений сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2, либо самонесущим изолированным проводом СИП-3 с минимальным сечением 50 мм2.

5) Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся ко II категории.

6) Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10 кВ МО Зудиловский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

– использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;

– сокращение радиуса действия и строительство воздушных линий 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

– проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4–10 кВ по допустимой потере напряжения;

– применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ;

– применения средств компенсации реактивной мощности;

– увеличение количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Зудиловского сельсовета частично централизованное. В селе Зудилово располагаются три котельных, а в п. Ильича – одна (табл. 19). Теплоснабжение индивидуальных жилых домов и других зданий осуществляется путем печного отопления и котлами на твердом топливе.

Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении 4 км по с. Зудилово.

Вывод:

Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить:

– строительство новых источников (источника) теплоснабжения с современным технологическим оборудованием.

Характеристика котельных

| № п/п | Наименование | Местоположение | Марка котлов | Кол-во часов работы | Производительность котла, Гкал/час | Мощность, Гкал/час | КПД, % | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | полная | резервная |  |  |
| 1 | Центральная котельная | с. Зудилово, ул. Совхозная, 6 а | Алтай-7 | 5250 | 0,5 | 2,7 | 2,1122 | 64 | 1962 |
|  |  |  | Алтай-7 | 5250 | 0,5 |  |  | 64 |  |
|  |  |  | Алтай-7 | 3720 | 0,5 |  |  | 64 |  |
|  |  |  | Алтай-7 | 2230 | 0,5 |  |  | 64 |  |
|  |  |  | Алтай-8 | резерв | 0,7 |  |  | 66 |  |
| 2 | Котельная школы | с. Зудилово, ул. Школьная, 53 б | Братск-2 | 5250 | 0,86 | 2,58 | 2,123 | 64 | 1994 |
|  |  |  | Братск-2 | 3720 | 0,86 |  |  | 64 |  |
|  |  |  | Братск-2 | резерв | 0,86 |  |  | 64 |  |
| 3 | Котельная ЗАО «Сосновый бор» | с. Зудилово, | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4 | Котельная | п. Ильича, ул. Калинина, 2 б | Алтай-6 | 5250 | 0,35 | 1,4 | 1,2023 | 66 | 1979 |
|  |  |  | Алтай-6 | 3720 | 0,35 |  |  | 66 |  |
|  |  |  | Алтай-8 | резерв | 0,7 |  |  | 66 |  |

Водоснабжение

В настоящее время на территории Зудиловского сельсовета водоснабжение частично централизованное.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Водозабор осуществляется в с. Зудилово из пяти скважин, а в п. Ильича из одной скважины (табл. 20).

Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Магистральная водопроводная сеть населенных пунктов Зудиловского сельсовета – кольцевая с тупиковыми участками. Материал труб: сталь, асбестоцемент, ПХВ. Диаметры водопроводных сетей составляют 20–180 мм. Протяженность водопроводных сетей составляет 16,94 км.

Для обеспечения необходимых напоров в водопроводной сети расположены четыре водонапорные башни (три в с. Зудилово и одна в п. Ильича) (табл. 20). Общий объем водонапорных башен составляет 105 м3.

Износ водопроводных сетей составляет 98 %, оборудования – 64–140 %. Годовое водопотребление Зудиловского сельсовета составляет 79,5 тыс. м3.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения сельсовета, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

– наличие централизованного водоснабжения, обеспечивающее комфортность среды проживания населения.

Отрицательные качества:

– большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения;

– децентрализованная система водоснабжения снижает комфортность среды проживания.

Выводы:

Для обеспечения населенных пунктов питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

– реконструкцию водонапорных башен и замену оборудования скважин;

– реконструкцию водопровода из-за большого износа;

– на водопроводных сооружениях выполнить замену оборудования;

– строительство новых водозаборных сооружений и строительство кольцевого водопровода.

Характеристика скважин

| № п/п | Наименование | Местоположение | Марка насоса | Дебит, м3/час | Забор воды | Зоны санитарной охраны, м | Глубина скважины, м | Объем водонапорной башни, м3 | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год | R | Lx2d |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |  |  |  |
| 1 | Скважина 50-Д | с. Зудилово, ул. Новая | ЭЦВ 8-40-60 | н.д. | н.д. | н.д. | 30 | 99*78 | 2275*152 | 120 | 40 | н.д. |
| 2 | Скважина 77-Д | с. Зудилово, ул. Новая | ЭЦВ 8-40-60 | н.д. | н.д. | н.д. | 30 |  |  | 100 |  | н.д. |
| 3 | Скважина 4630 | с. Зудилово, ул. 60 лет СССР, 29 а | ЭЦВ 8-25-100 | н.д. | н.д. | н.д. | 30 | 102*80 | 2280*162 | 116 | 30 | н.д. |
| 4 | Скважина БР-259 | с. Зудилово, ул. 60 лет СССР, 29 а | ЭЦВ 8-25-100 | н.д. | н.д. | н.д. | 30 |  |  | 126 |  | н.д. |
| 5 | Скважина | С. Зудилово, санаторий «Сосновый бор» | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6 | Скважина 1-Д | п. Ильича | ЭЦВ 8-16-140 | н.д. | н.д. | н.д. | 50 | 72*68 | 547*200 | 71,5 | 35 | н.д. |

Водоотведение

В настоящее время на территории Зудиловского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на поля фильтрации.

На территории сельсовета расположены поля фильтрации ЗАО «Сосновый бор» расположены в 150 м восточнее санатория.

Отсутствие централизованной системы канализования и наличия септиков и выгребов не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории сельсовета, что в свою очередь ведет к необходимости организованного сбора и очистки сточных вод.

Газоснабжение

В настоящее время муниципальное образование частично газифицировано природным газом (с. Зудилово). Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления II категории (до 0,6 МПа) до с. Зудилово. п. Ильича не газифицирован природным газом.

Связь

МО Зудиловский сельсовет телефонизирован. На территории сельсовета расположены две автоматические телефонные станции. Межстанционная связь и связь между АТС и абонентами осуществляется по подземным кабелям. От АТС, расположенной в административном центре, до п. Ильича проложен подземный кабель протяженностью 12 км, до г. Новоалтайска – 12,4 км.

Услуги проводной электросвязи оказывает ОАО «Сибирьтелеком», предоставляющая абонентам следующие виды услуг:

– местная телефонная связь;

– зоновая телефонная связь;

– междугородняя и международная телефонная связь;

– проводное вещание;

– Интернет и услуги по передаче данных.

В рамках реализации национального проекта «Образование», к сети Интернет подключены все общеобразовательные учреждения поселения.

Суммарная мощность АТС на территории МО составляет 750 монтированных номеров. На 100 человек в сельсовете приходится 6 единиц (в среднем по сельской местности Алтайского края – 17,8 единиц)

Общая информация

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта телефонизации | Адрес | Емкость, номеров | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Зудилово | АТС | ул.Новая 17 | 700 | 182,6 |
| 2 | п. Ильича | АТС | ул.Калинина 1 | 50 | 26,9 |

Кроме того, более 80 % территории сельсовета охвачено сотовой связью. Операторы, предоставляющие услуги сотовой связи на территории МО, – ОАО «МТС» и ОАО «Алтайсвязь».

На территории сельсовета есть эфирное телевизионное и радиовещание.

3. Основные цели и задачи.

Целью программы – это обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

4. Сроки реализации муниципальной программы.

Программа реализуется в период 2018-2025 годы  без разбивки на этапы.

5. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения.

Для каждого мероприятия планируются расходы на проведение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к экспертизе;

1. Мероприятие по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- реконструкцию системы водоснабжения в 2019- 2022 гг. в селе Зудилово - ремонт и замену ветхих водопроводных сетей, в том числе переход на полиэтиленовые трубопроводы.

2.  Мероприятия по водоотведению включают в себя:

- строительство ливнёвки на новообразованных улицах. В зоне новой застройки.

3. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения включают в себя:

- реконструкцию всех систем теплоснабжения;

- модернизацию центральной котельной и сетей;

- планируются расходы на разработку проектно-сметной документации;

4. Газификация

- на территории новой застройки планируется строительство газораспределительных сетей;

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  представлены в Приложении  1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации Программы могут быть выделены следующие риски.

5.1. Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере социальной инфраструктуры.

5.2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, отсутствием бюджетных расходов на сферу социальной инфраструктуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу туристкой деятельности.

5.3.  Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли социальной инфраструктуры а, нарушение планируемых сроков Программы, невыполнение ее цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

5.4. Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской Федерации и в странах, пользующихся популярностью у российских туристов.

5.5. Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом кадров в сфере социальной инфраструктуры, что снижает качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обучения кадров, иметь профессиональную переподготовку и повышение квалификации имеющихся специалистов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых входе реализации результатов, целесообразности, адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Первомайского района от 20.05.2014  № 1074 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского района»

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий

В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи модернизации и обновления объектов системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями коммунальной инфраструктуры.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении № 3 к Программе.

Приложение №1

к Программе

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2037 годы»

| № п/п | индикатор | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2037 |
| 1 | - развитие, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отказ от твёрдого топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Перечень мероприятий программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зудиловский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2033 годы»

| Цель задачи, мероприятия | Срок реализации | Участники программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 | Всего, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. | 2018-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Задача 1. Развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры | 2018-2033 | Администрация Зудиловского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.1. Строительство водозабора | 2018 |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.2. Строительство очистных сооружений | 2018-2033 |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.3. Строительство газовых котельных (ДК, музыкальная школа, средняя школа, детский сад, МКД, амбулатория) | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.4. Строительство сетей водоснабжения | 2018-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.5. Строительство канализационных сетей | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.6. Строительство внутрипоселкового газопровода | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.7 Строительство межмуниципаль ного мусороперерабатывающего комплекса с цехом сортировки и брикетования и полигоном ТКО | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 000 |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.8 Строительство кладбища городского округа г. Новоалтайска | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Строительство межпоселкового скотомогильника | 2019-2028 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |

Приложение № 3

к Программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баюновоключевский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2037 годы»

| Источники и финансирования | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2037 | Всего |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |