УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Первомайского района

от   19.10.2015    № 1806

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Сибирский сельсовет

Первомайского района Алтайского края

на период до 2026 года

2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение....................................................................................................................... 1. Паспорт схемы ….............................................................................................. Глава 1. Схема водоснабжения …...................................................................... 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Сибирский сельсовет» …........................................................................................................ 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Сибирский сельсовет»....................................................................................................................... 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.........................

1.2 Баланс водопотребления..............................................................................

1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.......................................

1.4 Тарифы ……………………………………………………………………………

1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.........................................................................................................................

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения..........................................................................................................

Глава 2. Схема водоотведения................................................................................ 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения.....................................

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем.......... 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.............................................................

Глава 3. Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения.....

ВВЕДЕНИЕ Схема водоснабжения и водоотведения МО «Сибирский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов: - Генеральный план МО «Сибирский сельсовет»; - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. Схема водоснабжения и водоотведения содержит: - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; - прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения; - зоны централизованного водоснабжения; - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения. 1. Паспорт схемы Наименование. Схема водоснабжения и водоотведения МО «Сибирский сельсовет» Первомайского района Алтайского края. Инициатор проекта (Муниципальный заказчик). Администрация Первомайского района Алтайского края. Местонахождение объекта. Россия, Алтайский край, Первомайский район, МО «Сибирский сельсовет». Нормативно-правовая база для разработки схемы. - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Цели схемы. - Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.; - увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей потребителям; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. Способы достижения поставленных целей. Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: Водоснабжение: - разработать проектную документацию по развитию водоснабжения МО «Сибирский сельсовет»; - выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей; - осуществить реконструкцию и развитие 21 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением; - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления; - провести изыскательские работы по бурению артезианских скважин взамен вышедших из строя; - выполнить работы по бурению и обустройству артезианских скважин ( не менее 6 штук). Водоотведения: - произвести капитальный ремонт, реконструкцию (замена) устаревшего, изношенного оборудования и сетей канализации; - произвести капитальный ремонт, реконструкцию полей аэрации. Сроки реализации схемы: сроки реализации в период с 2015-2026 годы. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы. 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг. 3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 4. Увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения. 5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Сибирский сельсовет». 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения. Глава 1. Схема водоснабжения 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Сибирский сельсовет» 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Сибирский сельсовет» МО Сибирский сельсовет расположен в северной части Первомайского района Алтайского края в 32 км. От районного центра г.Новоалтайска и в 50 км. От краевого центра г.Барнаула. Площадь МО Сибирский сельсовет составляет 13 878,9 Га. МО Сибирский сельсовет граничит с МО Боровихинский сельсовет и МО Первомайский сельсовет первомайского района, МО Озерский сельсовет Тальменского района. В состав МО Сибирский сельсовет входят шесть сел: п.Сибирский, п.Рогуличный, п.Лесная Поляна, с.Октябрьское, Казарма (о.п.193км Западно-Сибирской железной дороги), п.Костюки. Административным центром является п.Сибирский. В настоящее время на территории МО «Сибирский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая МУП «Сибирское ЖКХ». Имущество передано в обслуживание на праве хозяйственного ведения. Предприятие является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс. Учредителем предприятия является Администрация Сибирского сельсовета. 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. п.Сибирский: Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Источником водоснабжения являются семь (четыре рабочих, три – требуют кап.ремонта) скважин, расположенных в п. Сибирский Первомайского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. Система водоснабжения поселения централизованная. В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети имеются три водонапорных башни с общим запасом воды V= 330 м³. (1981 и 1972 года постройки). Одна из башен в аварийном состоянии (200м3) Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных и стальных трубопроводов диаметром 100-200 мм общей протяженностью 7,636 км. Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1972 года. с.Октябрьское: Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Источником водоснабжения являются две скважины, расположенных в с. Октябрьское Первомайского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. Система водоснабжения поселения централизованная частично, часть поселения оснащена индивидуальными насосными станциями. В качестве напорно-регулирующих ёмкостей на водопроводной сети имеются две водонапорных башни с общим запасом воды V= 55 м³. (1982 и 1997 года постройки). Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-100 мм общей протяженностью 5,700 км. Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1982 года. п.Лесная Поляна: Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Источником водоснабжения является одна скважина, расположенная в с. Лесная Поляна Первомайского района с разведанной гидрологической и гидрогеологической характеристикой. Система водоснабжения поселения централизованная. Напорно-регулирующая ёмкость на водопроводной сети отсутствует. Разводящие водопроводные сети проложены из стальных и ПХВ трубопроводов диаметром 25-50 мм общей протяженностью 5,250 км. Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1972 года. п.Рогуличный: Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Источником водоснабжения является одна скважина, расположенная в п. Рогуличный Первомайского района с разведанной гидрологической и гидрогеологической характеристикой. Система водоснабжения поселения централизованная. В качестве напорно-регулирующей ёмкости на водопроводной сети имеется одна водонапорная башня с общим запасом воды V= 25 м³. 1975 года постройки. Разводящие водопроводные сети проложены из стальных и ПХВ трубопроводов диаметром 25-100 мм общей протяженностью 7,454 км. Казарма (о.п.193км Западно-Сибирской железной дороги): Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Источником водоснабжения является одна скважина, с разведанной гидрологической и гидрогеологической характеристикой. Система водоснабжения поселения частично централизованная. Часть населения пользуется уличной водоразборной колонкой. Напорно-регулирующая ёмкость на водопроводной сети отсутствует. Разводящие водопроводные сети проложены из стальных и ПХВ трубопроводов диаметром 25- 50 мм общей протяженностью 0,960 км. п.Костюки Водоснабжение осуществляется только индивидуальными источниками питьевой воды (колодцы). 1.2 Баланс водопотребления Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение на 2015 год. Наименование показателя ед. измер. кол-во Население Чел. 2529 Реализация воды для населения м³/год 82997 Реализация воды для предприятий м³/год 5973 Потери воды м³/год 2340 Собственные нужды м³/год 2200 Итого м³/год 93510 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды. Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды Показатель состава ед. изм. Наименование скважины Скважина за чертой п.Сибирский Жесткость общая °Ж 6,1 Окисляемость МгО²/дм³ 1,52 Фториды (F) Мг/дм³ 0,42 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,28 Мутность Мг/дм³ 2,54 Марганец Мг/дм³ 0,13 Сульфаты Мг/дм³ 21,3 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 1,17 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Скважина п.Сибирский ул.Парковая Жесткость общая °Ж 5,4 Окисляемость МгО²/дм³ 0,84 Фториды (F) Мг/дм³ 0,57 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,37 Мутность Мг/дм³ 14,36 Марганец Мг/дм³ 0,14 Сульфаты Мг/дм³ 23,4 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 0,97 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Скважина ст.Цаплино Жесткость общая °Ж 5,8 Окисляемость МгО²/дм³ 2,40 Фториды (F) Мг/дм³ 0,43 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,40 Мутность Мг/дм³ 13,32 Марганец Мг/дм³ 0,14 Сульфаты Мг/дм³ 21,8 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 0,83 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Скважина ул.Лесопитомник Жесткость общая °Ж 6,1 Окисляемость МгО²/дм³ 2,60 Фториды (F) Мг/дм³ 0,49 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,39 Мутность Мг/дм³ 11,86 Марганец Мг/дм³ 0,14 Сульфаты Мг/дм³ 20,5 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 0,76 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Скважина с.Октябрьское (верх) Жесткость общая °Ж 5,9 Окисляемость МгО²/дм³ 0,40 Фториды (F) Мг/дм³ 0,47 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,21 Мутность Мг/дм³ 1,61 Марганец Мг/дм³ 0,14 Сульфаты Мг/дм³ 22,5 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 0,99 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Скважина с. Октябрьское (низ) Жесткость общая °Ж 6,0 Окисляемость МгО²/дм³ 0,88 Фториды (F) Мг/дм³ 0,46 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,25 Мутность Мг/дм³ 2,36 Марганец Мг/дм³ 0,16 Сульфаты Мг/дм³ 20,8 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 1,33 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Скважина п.Лесная Поляна Жесткость общая °Ж 6,4 Окисляемость МгО²/дм³ 2,60 Фториды (F) Мг/дм³ 0,51 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,33 Мутность Мг/дм³ 17,80 Марганец Мг/дм³ 0,16 Сульфаты Мг/дм³ 21,3 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 0,96 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Скважина п.Рогуличный Жесткость общая °Ж 5,9 Окисляемость МгО²/дм³ 2,16 Фториды (F) Мг/дм³ 0,43 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,36 Мутность Мг/дм³ 8,55 Марганец Мг/дм³ 0,14 Сульфаты Мг/дм³ 21,0 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 1,06 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Скважина Казарма Жесткость общая °Ж 5,3 Окисляемость МгО²/дм³ 1,6 Фториды (F) Мг/дм³ 0,42 Железо (суммарно) Мг/дм³ 0,34 Мутность Мг/дм³ 21,66 Марганец Мг/дм³ 0,14 Сульфаты Мг/дм³ 20,3 Кадмий (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Нитраты (по NO3) Мг/дм³ Менее 0,44 Аммиак (по азоту) Мг/дм³ 1,17 Свинец (суммарно) Мг/дм³ Менее 0,0002 Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 1.4. Тарифы Данные по тарифам на водоснабжение МУП «Сибирское ЖКХ» представлены в таблице. Таблица 1.3 Тарифы МУП «Сибирское ЖКХ» Период Тариф, руб/м³ (НДС не облагается) 2013 год с 1 июня по 31 декабря 29,38 2014 год с 1 января по 31 октября 29,38 2014 год с 1 ноября по 31 декабря 30,57 2015 год с 1 января по 30 июня 30,57 2015 год с 1 июля по 31 декабря 32,26 2016 год с 1 января по 30 июня 32,26 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Сибирского МО: - увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки. Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения. В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Сибирского МО, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. В перспективе развития Сибирского МО источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения. Благоустройство жилой застройки для Сибирского МО принято следующим: - планируемая жилая застройка на конец расчетного периода до 2026 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; - существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное и многоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями. 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения На расчетный период территориального развития: - разработать проектную документацию по развитию водоснабжения МО «Сибирский сельсовет»; - выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей; - осуществить реконструкцию и развитие 21 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением; - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления; Глава 2. Схема водоотведения Существующее положение в сфере водоотведения п.Сибирский Действующая централизованная система сбора и отведения хозяйственно-бытовых стоков поселения самотечно-напорная. Сточные воды от существующей жилой и общественно-деловой застройки п.Сибирский системой самотечных коллекторов поступают в КНС, откуда напорными линиями перекачиваются на поля фильтрации, располагаемые на окраине юго-восточной части п.Сибирский. Мощность действующих полей фильтрации обеспечивает прием и переработку хозяйственно-бытовых стоков на первую очередь территориального развития п.Сибирский. В настоящее время система водоотведения принадлежит на праве хозяйственного ведения и обслуживается МУП «Сибирское ЖКХ». Жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны не подключенные к централизованной системе водоотведения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом жидких бытовых отходов на поля фильтрации. Характеристики системы водоотведения представлены в таблице 2.1. Таблица 2.1. Наименование Показатель кол-во КНС Количество, ед. 2 Мощность м³/час. 216 Год ввода в эксплуатацию 1972 Марка установленных насосов ФГ Сети канализации Протяженность, км. 13,0 Материал чугун Диаметр, мм 100-250 Год ввода в эксплуатацию 1972 Поля фильтрации Количество, ед 4 Площадь, Га 11 Год ввода в эксплуатацию 1972 с.Октябрьское Действующая централизованная система сбора и отведения хозяйственно-бытовых стоков поселения самотечно-напорная. Сточные воды от существующей жилой и общественно-деловой застройки с.Октябрьское системой самотечных коллекторов поступают в КНС, откуда напорными линиями перекачиваются на поля фильтрации, располагаемые на окраине с.Октябрьское. Мощность действующих полей фильтрации обеспечивает прием и переработку хозяйственно-бытовых стоков. В настоящее время система водоотведения принадлежит на праве хозяйственного ведения и обслуживается МУП «Сибирское ЖКХ». Жилая застройка не подключенная к централизованной системе водоотведения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом жидких бытовых отходов на поля фильтрации. Характеристики системы водоотведения представлены в таблице 2.1.2. Таблица 2.1.2. Наименование Показатель кол-во КНС Количество, ед. 1 Мощность м³/час. 144 Год ввода в эксплуатацию 1989 Марка установленных насосов ФГ Сети канализации Протяженность, км. 2,2 Материал чугун Диаметр, мм 100-250 Год ввода в эксплуатацию 1989 Поля фильтрации Количество, ед 1 Площадь, Га 2 Год ввода в эксплуатацию 1989 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем. 1. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объемов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. 2. Износ сетей и сооружений составляет: КНС — 83%, сети — 80 %, поля фильтрации — 85%. 3. В связи с износом необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных сетей и насосных станций. 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения. - произвести капитальный ремонт, реконструкцию (замену) устаревшего, изношенного оборудования и инженерных сетей. Глава 3. Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения Схема будет реализована в период с 2015 по 2026 годы. ВОДОСНАБЖЕНИЕ: - выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей; - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления; - осуществить реконструкцию и развитие 21 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей Сибирского МО центральным водоснабжением; ВОДООТВЕДЕНИЕ: - произвести капитальный ремонт, реконструкцию (замену) устаревшего, изношенного оборудования и инженерных сетей.